PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO CON VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN, DEL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN SISTEMA DE PROYECCION DIGITAL Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA EL CINE DE LA CASA DE CULTURA DE LEIOA.

1. OBJETO DEL CONTRATO

El contrato tiene por objeto el suministro, instalación y puesta en marcha de un sistema de proyección digital y accesorios necesarios para el cine de la casa de cultura de LEIOA.

El Cine de la Casa de Cultura de LEIOA cuenta con una sala para la proyección cinematográfica en los que se lleva a cabo una programación de cine. Habida cuenta de los cambios que esta industria cultural viene sufriendo en los últimos años y especialmente a la multiplicación de producciones en formato DIGITAL, se desea adecuar los sistemas de proyección del equipamiento para poder ofertar este formato de exhibición a los usuarios.

En consecuencia, y dado que la sala carece de medios propios para tal fin, se someten a contratación su adquisición y montaje según lo indicado en las  siguientes condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas:

Primera: El objeto del contrato es el suministro, instalación y puesta en funcionamiento de un sistema de proyección digital y accesorios necesarios en la Casa de Cultura de Leioa.

Segunda: La empresa adjudicataria deberá suministrar e instalar el siguiente material:

1.- Proyector digital profesional con tecnología DLP Cinema, Resolución S2K de 3 chip DMD DLP Cinema 2K – Chip DMD de 0,69” (2.048X1.080) píxeles

- Alimentación monofásica.

- Rectificador de 700W a 2.100W. Con Ajuste de lámpara en los tres ejes con sensor de luz para facilitar la tarea de ajuste.

- 8.000 lúmenes DCI. Preparado para la conexión de Blu-ray, ordenador y otros medios de reproducción digital.

- Objetivo primario tipo zoom adaptado a las medidas de la pantalla existente.

- Entrada DUAL DVI-D para contenido alternativo en 3D

- Alta luminosidad y contraste. Zoom manual

- Lámpara de xenón de alto rendimiento (2100W o superior)

2.- Servidor integrado IMB con software SMS integrado, compatible DCI.

- Preparado para proyección 3D HFR

- Entradas duales DVI/HDMI, soporte vídeo streaming MPEG2/H.264.

- Almacenamiento total de 8TB. Cuatro discos de 2TB

- Doble conexión gigabit y eSATA. Gran fiabilidad, sistema profesional.

- Manejo TOTAL en el mismo monitor del proyector.

- Sin necesidad de  teclado, ratón ni monitor adicionales.

3.- Mesa/peana con patas regulables. Dispone de unidades de rack para ubicar elementos de almacenamiento, conversores de audio, etc.

4.- Switch de cinco puertos y control de automatismos. Autómata con 8 entradas y control para 8 salidas.

5.- Conversor de sonido digital a analógico. Entrada de 16 canales en digital AES. Salida 8 canales en analógico. A conectar a procesador existente en el cine.

6.- Escalador de señales

- Compatible HDTV.

- Compatible HDCP - El acuerdo de licencia HDCP (High Definition Content Protection) permite la protección de datos anti copia en la entrada HDMI pasando solo a la salida HDMI.

- Multi Estándar - PAL y NTSC.

- Entradas de Video - 4 HDMI, 2 gráficos de video con conectores 15 pines HD, 2 video compuesto y 2 video en componentes con conectores RCA.

- Salidas Escaladas - 1 HDMI, 1 RGBHV con conectores BNC, 1 VGA con un conector 15 pines HD, simultáneamente.

- 24 Resoluciones de Salida - Hasta UXGA/1080p y 2K.

- Compañía AFV (Audio-Sigue-Video) - Audio Estéreo para cada entrada (en terminales de bloqueo).

- Entradas de Audio - 10 estéreo desbalanceado con terminales de bloqueo, cada una con ajuste individual de nivel.

- Salidas de Audio - 1 S/PDIF y 1 audio estéreo desbalanceado con conectores RCA.

- Selección Múltiple Relación de Aspecto - Completo, sobremuestreo, bajomuestreo, letterbox y panscan.

- Incluye ProcAmp - Color, matíz, textura, ruido, contraste y brillo.

- Control en Panel Frontal - Silencio audio, ausencia de video y congelado de cuadro.

- Bloqueo del Panel Frontal.

- Memoria No Volátil - Salva ajuste final.

- Opciones Flexibles de Control - Panel frontal, remoto IR con OSD (menú en pantalla), Ethernet y RS-232.

- Alimentación Universal - 100-240V CA.

- Tamaño Montaje en Rack 19" - 1U. Rack "orejas" incluidas.

Tercera: La empresa adjudicataria deberá ubicar los equipos existentes en la cabina de control y hacer el nuevo conexionado de todos ellos.

Cuarta: La empresa adjudicataria deberá instruir a los técnicos de la sala en el manejo de los nuevos sistemas de proyección instalados.

Quinta: La empresa adjudicataria garantizará los equipos instalados por un mínimo de 2 años.

Sexta: Las empresas licitadoras deberán indicar en sus ofertas:

1.- El tiempo necesario para que los equipos ofertados se encuentren totalmente operativos, que en ningún caso podrá superar al de un mes natural. El lugar de entrega e instalación es el edificio de Kultur Leioa, sito en Jose Ramón Aketxe Enparantza, nº 11, Leioa, CP 48940

2.- Planos y diagramas de bloques de los elementos ofertados e implantación en el sitio.

Séptima: Las empresas licitadoras deberán presentar en sus ofertas (sobre B) un dossier con detalle de los elementos concretos ofertados que permita un conocimiento exacto de sus características técnicas.

Todos los equipos propuestos deberán contar con las licencias correspondientes y estar exentos de royalties y costes adicionales a los de la oferta realizada.